ГБУ КО

«Калугаинформтех»

Муниципальный контракт №18-ГП/2020 от 18.11.2020 г.

Экземпляр № 1

Внесение изменений и дополнений

в Генеральный план

муниципального образования

сельского поселения «Деревня Михеево»

Медынского района

Калужской области

Положение о территориальном планировании

Медынь

2020 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                3

ВВЕДЕНИЕ	4

I. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов	5

II. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.	5

II.1 Параметры функциональных зон сельского поселения	6

II.2 Сведения о планируемых для размещения  объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов	7

III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ………..,……………………………………………………………,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .9

# СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| № п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1. | Положение о территориальном планировании |
| 2. | Материалы по обоснованию |

II. Графические материалы

| № п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Положение о территориальном планировании |
| 1.1 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) | 1:25000 |
| 1.2 | Карта функциональных зон | 1:25000 |
| 1.3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | 1:25000 |
| 2 | Материалы по обоснованию |
| 2.1 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории | 1:25000 |
| 2.2 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:25000 |

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план сельского поселения «Деревня Михеево» Медынского района Калужской области разработан ООО «СВГМ - Проект» (г.Москва), в соответствии с Муниципальным контрактом №81 от 01.08.2013 г. утвержден Решением Сельской Думы СП «Деревня Михеево» от 01.11.2013 № 18 (в редакции Решения Сельской Думы СП «Деревня Михеево» от 29.04.2019 № 112).

Проект внесения изменений в генеральный план МО СП «Деревня Михеево» Медынского муниципального района Калужской области выполнен ГБУ КО «Калугаинформтех» в соответствии с Муниципальным контрактом  №18-ГП/2020 от 18.11.2020 г.

Проект внесения изменений в Генеральный план  СП «Деревня Михеево» выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793»; Приказа Управления архитектуры и градостроительства Калужской области  от 17.07.2015 N 59  «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области»; с учетом Схемы территориального планирования Калужской области; местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района «Медынский район», утв. Решением Районного Собрания муниципального района «Медынский район» 07.12.2017 года № 167 и иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области.

Обоснование внесения изменений в генеральный план муниципального образования сельское поселения (МО СП) «Деревня Михеево» Медынского района Калужской области.

Необходимость внесения изменений в генеральный план сельского поселения вызвана:

 переводом земельных участков из одной категории в другую категорию;

   изменениями в законодательстве;

   планируемым размещением новых объектов;

 приведением в соответствие со схемой территориального планирования муниципального района «Медынский район» и схемой территориального планирования Калужской области.

Генеральный план сельского поселения «Деревня Михеево» является стратегическим документом, с горизонтом планирования на долгосрочную перспективу до 2040 г. (расчетный срок),    в том числе на первую очередь – 2025 г.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ Генеральный план содержит:

1) положение о территориальном планировании;

2) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения или городского округа;

3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа;

4) карту функциональных зон поселения или городского округа.

Положение о территориальном планировании включает в себя:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Проект внесения изменений выполнен с использованием лицензионных программных продуктов MS Office, GeoMedia application.

I. Сведения  о видах, назначении  и  наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Настоящим  генеральным   планом   сельского поселения «Деревня Михеево» предусматривается строительство  объектов   местного  значения поселения – уличных газопроводов.

Таблица 1

| № п/п | Наименова-ние объекта местного значения | Наименование объекта | Функ-циональ-ная зона | Краткая характери-стика объекта | Местоположение планируемого объекта | ЗОУИТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект капитального строительст-ва в области газификации | Уличные газопроводы дер.Самсоново Медынского района | жилая | Газопро-вод низкого давления | Калужская область, Медынс-кий район, д. Самсоново | Размеры зон с особыми условиями использования территории устанавливаются проектной документацией в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», «Правил охраны магистральных трубопроводов» (утв. Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9 |
| 2 | Объект капитального строительства в области газификации | Уличные газопроводы дер.Агеевка Медынского района | жилая | Газопро-вод низкого давления | Калужская область, Медынс-кий район, д. Агеевка |  |
| 3 | Объект капитального строительства в области газификации | Уличные газопроводы дер. Клины Медынского района | жилая | Газопро-вод низкого давления | Калужская область, Медынс-кий район, д. Самсоново |  |

II. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

Жилые зоны. Зона размещения индивидуальной и малоэтажной застройки. В зону включены улично-дорожная и инженерная сети.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур:

Производственные зоны. Зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

Зоны транспортной инфраструктуры. Зоны размещения инженерной и транспортной инфраструктур.

Зона сельскохозяйственного использования. Территории  сельскохозяйственных угодий.

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий. Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения, предприятиями.

Рекреационного назначения. Предназначены для организации массового отдыха населения, туризма и обеспечения благоприятной экологической обстановки

Зона кладбищ. Зона размещения гражданских и воинских мест захоронений.

## II.1 Параметры функциональных зон сельского поселения

Таблица 2

| Название зоны | Зонирование территории, га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение | Планируемое положение |
| Жилая | 368,82 | 460,81 |
| Производственная | 27,85 | 48,62 |
| Инженерно-транспортной инфраструктуры | 38,11 | 48,62 |
| Сельскохозяйственного использования | 3730 | 3589,45 |
| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 244,83 | 263,22 |
| Сельскохозяйственных угодий | 272,53 | 272,53 |
| Рекреационного назначения | 1,11 | 28,61 |
| Кладбищ | 1,86 | 1,86 |
| Лесов | 3264,24 | 3264,24 |
|  | 49,92 | 49,92 |
| Иные | 261,74 | 261,74 |
| Общая площадь | 7261,96 | 8289,62 |

## II.2 Сведения о планируемых для размещения  объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

В северной части сельского поселения «Деревня Михеево»  планируется  построить  мостовое сооружение через реку Медынку и разноуровневую транспортную развязку, входящие в состав линейного объекта федерального значения «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги  А-130 Москва – Малоярославец – Рославль – граница с Республикой Белоруссия. Строительство автомобильной дороги А-130 Москва – Малоярославец – Рославль – граница с Республикой Белоруссия на участке км 155+000 – км 165+000 (обход г. Медынь), Калужская область», которая относится к новому строительству обхода г. Медыни.

На территории сельского поселения «Деревня Михеево» планируется размещение станции обезжелезивания.

Перечень объектов регионального значения планируемых для размещения на территории сельского поселения «Деревня Михеево»

Таблица 3

# III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Таблица площадей планируемого перевода земель

из категории «земли сельскохозяйственного назначения»

в категорию «земли населенных пунктов» (проект 2020 г.)

Таблица 4

| Кадастровый номер | Площадь, га | Форма собственности | Предполагаемое использование земель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40:14:140103:121 40:14:140103:122 40:14:140103:123 40:14:000000:651 | 13,0605 25,0146 35,0040 5,4405 | частная частная частная государственная неразграниченная | Включение в границы населенного пункта с целью реализации инвестиционного проекта ООО «Калужская Нива» для строительства жилых домов и инфраструктуры для работников предприятия | 2021-2024 |
| 40:14:140505:195 40:14:140505:197 40:14:140505:200 40:14:140505:208 40:14:140505:206 40:14:000000:642 40:14:140505:212 40:14:140505:202 40:14:140505:204 40:14:140505:201 40:14:140505:230 40:14:140505:231 40:14:140505:82 40:14:140505:33 40:14:140505:56 | 0,1500 0,2038 0,2000 0,1800 0,2880 0,1500 0,1230 0,1016 0,1750 0,9164 0,9006 0,0994 0,1662 0,1000 0,6831 | частная частная частная частная частная частная частная частная частная частная частная частная частная частная частная | Включение уже застроенного жильем участка в границы населенного пункта | 2021 |
| Всего: | 82,9567 |

Таблица площадей планируемого перевода  земель

из категории «земли сельскохозяйственного назначения»

в категорию  «земли промышленности и иного специального назначения»

(проект 2019 г.)

Таблица 5

| Кадастровый номер | Площадь, га | Форма собственности | Предполагаемое использование | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40:14:140804:6 | 9,25 | частная | Авиационный спорт | 2021-2022 |
| 40:14:140804:4 | 7,77 | частная |  | 2021-2022 |
| 40:14:140804:16 | 0,23 | муниципальная |  | 2021-2022 |
| 40:14:140104:21 | 0,03 | государственная неразграниченная | Строительство газопровода | 2021-2022 |
| 40:14:140104:45 | 0,04 | государственная неразграниченная | Для подъездной автодороги АГРС «Медынь» | 2021-2022 |
| 40:14:140104:39 | 0,9 | частная | Для подъездной автодороги к АГРС «Медынь» | 2021-2022 |
| 40:14:140104:42 | 0,34 | частная | АГРС «Медынь» | 2021-2022 |
| 40:14:140104:43 | 0,39 | частная | АГРС «Медынь» | 2021-2022 |
| 40:14:140104:40 | 0,003 | частная | АГРС «Медынь» | 2021-2022 |
| 40:14:140104:37 | 0,003 | частная | АГРС «Медынь» | 2021-2022 |
| 40:14:140104:41 | 0,01 | частная | АГРС «Медынь» | 2021-2022 |
| 40:14:140104:38 | 0,003 | частная | АГРС «Медынь» | 2021-2022 |
| 40:14:140104:44 | 0,001 | частная | АГРС «Медынь» | 2021-2022 |
| 40:14:140104:11 | 0,001 | государственная неразграниченная | АГРС «Медынь» | 2021-2022 |
| Всего: | 19,98 |

Таблица площадей планируемого перевода  земель

из категории «земли сельскохозяйственного назначения»

в категорию  «земли особо охраняемых территорий и объектов» (проект 2019 г.)

Таблица 6

| Кадастровый номер | Площадь, га | Форма собственности | Предполагаемое использование земель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40:14:140804:15 | 8,36 | частная | Размещение объектов рекреационного назначения | 2021-2022 |
| 40:14:140804:12 | 3,52 | муниципальная |  | 2021-2022 |
| 40:14:140804:5 | 9,46 | государственная неразграниченная |  | 2021-2022 |
| 40:14:140804:11 | 4,7 | государственная неразграниченная |  | 2021-2022 |
| Всего: | 26,04 |

Таблица площадей планируемого перевода земель

из категории «земли сельскохозяйственного назначения»

в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» (проект 2020 г.)

Таблица 7

| Кадастровый номер земельного участка | Площадь земель, га | Форма собственности | Планируемое использование | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40:14:140103:120 | 8,22 | частная | Часть объездной автодороги федерального значения | 2021-2022 |
| 40:14:000000:444 | 1,86 | Государственная неразграниченная | Кладбище | 2021-2022 |
| Итого: | 10,08 |

# Text boxes

| № п/п | Местоположение | Функциональ-ная зона | Площадь зоны, га | Тип объекта | Уровень объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Калужская область, Медынский район, д. Михеево | Зона рекреационного назначения | 1,13 | Станция обезжелезивания воды | региональный |